ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕБЕЖСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ Городского поселения  «ИДРИЦА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.05.2014 г. № 26

п. Идрица

«Об утверждении схемы

теплоснабжения городского

поселения «Идрица»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом городского поселения «Идрица» Генеральным планом городского поселения «Идрица», принятого решением Собрания депутатов от 29.10.2013 № 152:

- Утвердить схему теплоснабжения городского поселения «Идрица».

- Обнародовать настоящее постановление путем размещения в Идрицкой библиотеке-филиале МБУК «Себежская центральная районная библиотека».

Глава  администрации

городского поселения  «Идрица»                                       А.Ю.Рябов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского поселения «Идрица»

от 07.05.2014  № 26

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ИДРИЦА»

Основанием для разработки схемы теплоснабжения городского поселения «Идрица» является:

-  Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

- Устав городского поселения «Идрица»

- Генеральным планом городского поселения «Идрица», принятого решением Собрания депутатов от 29.10.2013 № 152:

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

2.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения — разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения городского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  городского  поселения являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении городского  поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2030 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

3. Графическая часть

3.Общая характеристика городского  поселения

Муниципальное образование городское поселение «Идрица» входит в состав Себежского муниципального района Псковской области. Административный центр — рабочий поселок Идрица.

Население городского поселения составляет 5435 чел., из которых 92% составляют  жители посёлка Идрица (4988чел.), сельское население - 447 чел.

В состав городского поселения «Идрица» входит 25 населённых пунктов, в том числе р.п. Идрица и 24 деревни: Барсуки, Большие Гвозды, Максимково, Пристань, Рубежник, Речки, Стояки, Трубино, Тарасы, Холое, Ходыки, Черемушница, Яковлево, Гребло, Глухарево, Желуды, Зародище, Ковалево-Сиженье, Кошнево, Клипшно, Ливица, Лужки, Лойно, Малые Гвозды.

Климат городского поселения «Идрица» умеренно-континентальный влажный. Прохождение циклонов в холодный период года сопровождается резким потеплением, оттепелями, часто со сплошной низкой облачностью, осадками и туманами. В летнее время циклоны обусловливают понижение температуры, заметное похолодание, облачную и дождливую погоду.

Теплоснабжение в поселении децентрализованное, от автономных источников.

На территории городского поселения расположено 8 отдельно стоящих локальных котельных. Основной вид топлива – уголь и дрова. В двух котельных (суммарная установленная мощность 0,46 Гкал/час) применяется электронагрев, что является нерациональным и расточительным использованием электрической энергии и значительно увеличивает себестоимость тепловой энергии. Эксплуатирующей организацией котельных является МУП Жилкомсервис «Идрица».

Основные сведения о котельных городского поселения Идрица приведены в таблице 1.

Таблица 1

Котельные городского поселения «Идрица» и их основные характеристики

| Наиме-но-вание энергоснабж. органи-зации | № Ко-тель-ной | Адрес | Год ввода в экспл. | Вид топлива | Устан. Мощность Гкал/ч | Присоединенная нагрузка Гкал/час | Выра-ботка теплов.энергии Гкал/г | Темп/ граф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отопл | ГВС | С/х, пром. |  |  |
| МУП Жилкомсервис «Идрица» | 6 | п. Идрица ул. Гагарина | 1988 | Уголь/ дрова | 1,6 | - |  | - | - | 90/ 70 |
|  | 7 | п. Идрица ул. Горького | 1979 | Уголь/ дрова | 0,6 | - | - | - | - | 90/ 70 |
|  | 8 | п. Идрица ул. Ленина 42 | 1955 | Уголь/ дрова | 0,4 | - | - | - | - | 90/ 70 |
|  | 13 | п. Идрица ул. Ленина 79 | 1967 | Уголь/ дрова | 0,6 | - | - | - | - | 90/ 70 |
|  | 14 | п. Идрица ул. Строителей | 1975 | Уголь/ дрова | 0,5 | - | - | - | - | 90/ 70 |
|  | 15 | п. Идрица ул. Школьная | 2006 | Уголь/ дрова | 1,12 | - | - | - | - | 90/ 70 |
|  | 17 | п. Идрица ул.Льнозаводская | 1984 | электроэнергия | 0,23 | - | - | - | - | 90/ 70 |
|  | 18 | п. Идрица ул. Кирова | 1984 | электроэнергия | 0,23 | - | - | - | - | 90/ 70 |

Суммарная протяженность теплотрасс в поселении составляет 2,276 км, максимальный диаметр – 150 мм.

Общая подключенная тепловая нагрузка равна 1,828 Гкал/час.

Обеспеченность жилищного фонда в р.п. Идрица центральным теплоснабжением составляет 20%.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки – печное или от твердо- и жидко-топливных тепло-генераторов.

4.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)

и теплоноситель в установленных границах территории

городского поселения «Идрица».

В силу низкой плотности тепловой нагрузки, на территории городского поселения «Идрица» сохраняется децентрализованное теплоснабжение.

Возможно после газификации п. Идрица, д. Лужки и д. Ковалево-Сиженье, проектом предполагается перевод всех существующих котельных на природный газ. В первую очередь следует газифицировать котельные, использующие электронагрев, так как это значительно снизит себестоимость тепловой энергии.

Так как зоны планируемого размещения малоэтажной и общественно-деловой застройки находятся на территории со сложившейся схемой теплоснабжения, проектом предполагается обеспечить вновь возводимые объекты тепловой энергией от существующих котельных путем их реконструкции с увеличением установленной мощности. Потребуется увеличить установленную мощность котельных на 3,9 Гкал/час на I очередь и на 1,9 Гкал/час на расчетный срок.

Проектируемые промышленные объекты планируется обеспечить тепловой энергией от собственных газовых котельных.

В газифицируемых населенных пунктах теплоснабжение существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки будет осуществляться с помощью встроенных газовых термоблоков.

В негазифицируемых населенных пунктах останется печное отопление, теплоснабжение проектируемой застройки планируется от встроенных твердотопливных и жидкотопливных котельных.

Прирост тепловой нагрузки на территории поселения (без учета индивидуальной жилой застройки) составит 11,07 Гкал/час на I очередь и 43,65 Гкал/час. на расчетный срок. Годовое потребление тепловой энергии городским поселением «Идрица» составит 32,3 тыс. Гкал на I очередь и 113,98 тыс. Гкал на расчетный срок. Основными потребителями тепловой энергии будут промышленные предприятия поселения.

В связи с новым строительством малоэтажных многоквартирных домов, доля жилья городского поселения, обеспеченного центральным теплоснабжением вырастет до 21% на I очередь и 23% на расчетный срок.

Расчет необходимой мощности для теплоснабжения проектируемых объектов приведен в таблицах 2,3,4.

Теплоснабжение индивидуальных домов и объектов общественно-делового назначения, в том числе и планируемого  КСК,  предусмотрено генеральным планом городского поселения «Идрица»

Таблица 2

Расчет нагрузок электро-, тепло-, газоснабжения проектируемой жилой застройки

| Тип жилой застройки | 1 очередь (2012-2020) | Расчетный период (2021-2030) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. кв.м. | Электро-снабжение, кВт | Тепло-снабжение, Гкал/час | Газос-набжение, нм3/час | тыс .кв.м. | Электро-снабжение, кВт | Тепло-снабжение, Гкал/час | Газос-набжение, нм3/час | тыс. кв.м. | Электро-снабжение, кВт | Тепло-снабжение, Гкал/час | Газо-снабжение, нм3/час |
| 1.Многоквартирная:малоэтажная (1-4эт) | 7,2 | 462,85 | 0,79 | 131,24 | 13 | 835,71 | 1,43 | 219,85 | 20.2 | 1296 | 2,22 | 348,31 |
| 2.Индивидуальная (с участками) | 29 | 2895 | 3,18 | 445,87 | 31 | 3100,00 | 3,41 | 463,02 | 60 | 5980 | 6,58 | 902,27 |
| ИТОГО: | 36,2 | 3357,85 | 3,97 | 577,11 | 44 | 3935,71 | 4,84 | 682,87 | 80,2 | 7276 | 8,8 | 1250,58 |

Таблица 3

Расчет нагрузок электро-, тепло-, газоснабжения проектируемыми учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания

| № на плане | Наименова-ние объектов и сооружений | Ед. изм. | Площадь участка (га) | Ориенти-ровочные параметры объектов | Этапы реалии-заци | Электро-снабжение, кВт | Тепло-снабже-ние, Гкал/час | Газо-снабже-ние, нм3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | объ-ект | 0,9 | 110 мест | I оч. | 50,6 | 0,121 | 16,214 |
| 2. | Расширение поликлиники с органи-зацией стационар-ного круглогодич-ного пребы-вания*) | к/-место | 2 | 30 к/мест | Расчет.срок | 45 | 0,15 | 20,1 |
|  | Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 3. | Детско-юношеская спортивная школа | место | 0,5 | 200 | I оч. | 50 | 0,25 | 33,5 |
| 4. | -Стадион | объ-ект | 1,2-2,0 | Определя-ется заданием на проекти-рование | Расчетный срок | 30 | 0 | 0 |
| 6. | -ФОК (физкультур-но-оздоро-вительный комплекс, спортивный зал тренажерный зал, баня) | объ-ект | 0,3-0,5 | 1 объект | I оч. | 130 | 0,5 | 67 |
|  |  | -кв.м. площади пола |  | 1000 кв. м |  |  |  |  |
| 7. | Предприятия общественного питания-посадочных мест | поса-доч-ное место | - | Определя-ется заданием на проекти-рование | Весь период | 50 | 0,3 | 40,2 |
| 8. | Молодёжный (подростковый) клуб с библиотекой | кв.м общей площади | 0,1-0,2 | . Определя-ется заданием на проекти-рование | I оч. | 30 | 0,1 | 13,4 |
| 9. | Предприятия бытового обслуживания: |  | 0,2-0,3 |  |  | 30 | 0,1 | 13,4 |
|  | -торгово-бытовой центр, | объект | - | Определя-ется заданием на проекти-рование | I оч. | 50 | 0,4 | 53,6 |
|  | -комбинат бытового обслуживания | объект | - | Определя-ется заданием на проекти-рование | I оч. | 50 | 0,4 | 53,6 |
| 10 | Крытый рынок | кв.м. торг. пло-щади | 2 | 240 | I оч. | 55,2 | 0,8 | 107,2 |
| 11 | Гостиница | место | 0,5-0,6 | 50 | I оч. | 17 | 0,25 | 33,5 |
| 12 | Центр социального обслужива-ния для престарелых и инвалидов | место | 0,5 | 30 | I оч. | 30 | 0,5 | 67 |
| 13 | Кемпинг с парковкой и сервисным обслужива-нием | Объ-ект | 3,5 | Определя-ется заданием на проек-тирование | I оч. | 50 | 0,5 | 20 |
| 14 | Общественно-деловой многофун-кциональныйцентр (ОДЦ) | Объ-ект | 1,5 | Определя-ется заданием на проекти-рование | I оч. | 150 | 0,18 | 20 |
| Итого на I очередь | 662,8 | 3,501 | 485,014 |
| Итого на расчетный срок | 125 | 0,45 | 60,3 |
| Всего | 787,8 | 3,951 | 545,314 |

*) – с формированием в перспективе лечебно-оздоровительного центра

Таблица 4

Расчет нагрузок электро-, тепло-, газоснабжения проектируемыми промышленными и сельскохозяйственными предприятиями

| № п/п | Наименование производственных зон и центров развития | Рекомендационные виды экономической деятельности | Площадь га | Числен-ность работаю-щих, чел. | Этап реализа-ции | Элект-роснабжение, кВт | Теплоснабжение, Гкал/час | Газоснабжение, нм3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Производст-венная зона №1 (площадка недействую-щего молоко-завода) | производство пищевых продуктов | 2,1 | 40-50 | I очередь | 200 | 1,2 | 160,8 |
| 2 | Производст-венная зона №2 (площадка бывшей льнопрядильной фабрики) | возрождение льнопрядильного производства | 30 | 120-150 | Расчетный срок | 1000 | 20 | 2680 |
| 3 | Производст-венная зона №3 (п. Идрица, севернее ул.Гагарина) | технопарк, опытный полигон передовых технологий: | 10 | 100-130 | I очередь | 80 | 1,5 | 201 |
|  |  | – выпуск сельскохозяйственного инвентаря и оборудования; |  |  |  | 150 | 1,5 | 201 |
|  |  | – производ-ство малых энергоустановок и др. предметов с/х назначения; |  |  |  | 300 | 1,5 | 201 |
|  |  | – производ-ство оборудова-ния для ЖКХ |  |  |  | 300 | 1,5 | 201 |
| 4 | «Агродеревня» ( к юго-востоку от д. Ковалево-Саженье). Всего, в том числе производственная площадка | Производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции | 116 | 60-80 | Расчет-ный срок | 80 | 5 | 670 |
|  | в том числе производственная площадка |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 5 | Производственная зона № 4 (территория бывшего «Межколхозстроя», п. Идрица, в районе улицы Островского) | – ремонт строительных и дорожных машин; | 6 | 40-60 | Расчет-ный срок | 50 | 0,9 | 120,6 |
|  |  | – дерево-обработка; |  |  |  | 50 | 0,9 | 120,6 |
|  |  | –производ-ство строи-тельных материалов |  |  |  | 90 | 0,9 | 120,6 |
| 6 | Производственная зона №5 | Обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 10 | 30-50 | Расчет-ный срок | 25 | 3 | 402 |
| Итого I очередь | 1030 | 7,2 | 964,8 |
| Итого расчетный срок | 1295 | 30,7 | 4113,8 |
| Всего | 2325 | 37,9 | 5078,6 |